| JORDFORURENINGSGRUPPEN | Region Nordjylland |
| --- | --- |
| Emne: Besigtigelsesskema med retningslinjer | Nr.: 04-50-26 |
|  | Rev.: 4 |
| Udarb. af: CABAL | Godk. af: KBM | Dato: 09.05.2023 |

Besigtigelsesskema med retningslinjer og vejledning

Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema

I det følgende er det beskrevet, hvordan besigtigelsesskemaet skal udfyldes.

Forberedelse af besigtigelsen:

Rådgiver skal orientere grundejer som beskrevet i SAB afsnit xxx og xxx.

Inden besigtigelsen skal Rådgiver udfylde besigtigelsesskemaet elektronisk med følgende oplysninger:

- Lok.navn, lok.nr., adresse(r), j.nr(e), matr.nr(e)., ejerlav, og hvilke brancher der er kendskab til på lokaliteten inden besigtigelsen, eller som formodes at have været på lokaliteten. Angiv evt. tidsperioder for aktiviteter/brancher på lokaliteten.

- Formål med besigtigelsen. Angiv, om besigtigelsen:

  - udføres i forbindelse med afklaring af en uafklaret lokalitet

  - udføres i forbindelse med en indledende undersøgelse.

- Som huskeliste til besigtigelsen fremhæves/markeres hjælpeord, der er relevante at undersøge og spørge ind til i f.t. de brancher, der er kendskab til på lokaliteten.

- Listen over hjælpeord er ikke udtømmende. Der henvises derfor bl.a. til VMR’s branchebeskrivelser for viden om punktkilder indenfor specifikke brancher:

https://www.miljoeogressourcer.dk/udgivelser.php?lixtype=Branchebeskrivelse

- Besigtigelsen skal forberedes grundigt.

- Ikke-oplysninger er vigtige, på samme måde som en bekræftelse af en punktkilde. Et eksempel på ikke-oplysning er ”at der ikke er nogle tegn på nuv. eller tidl. smøregrave” (autoværksted, hvor vi erfaringsmæssigt kan forvente at finde en smøregrav)

Rådgiver skal printe et oversigtskort over ejendommen og dens nuværende bygninger. Rådgiver skal medbringe oversigtskortet på besigtigelsen, så Rådgiver kan indtegne observationer af punktkilder, belægninger mm.

## Vejledning til udfyldelse:

Lok.navn: Angiv lokalitetens navn, fx ” Tidl. smedje, Jernvej 7, Kobberby”.

Lok. nr.: Angiv lok. nr. fra JAR.

Adresse(r): Angiv alle adresser, som lokaliteten omfatter: Vejnavn, husnr., postnr. og by.

Journalnr.: Regionens journalnr. fra eDoc.

Matr. nr. og ejerlav (alle): Angiv alle matr. nr(e). og ejerlav knyttet til lokaliteten.

Dato: Angiv dato for besigtigelsen.

Tilstede: Angiv navnet på den, der udfører besigtigelsen, på grundejer og/eller grundejers repræsentanter og deres tilknytning til lokaliteten (grundejer, medarbejder, bror m.v.)

Nuværende branche og anvendelse: Hvis der er erhverv på lokaliteten, angiv hvilket. Angiv desuden, om der er bolig på lokaliteten.

Tidligere brancher eller anvendelser: Angiv, hvilke brancher arkivgennemgangen og besigtigelsen har givet oplysninger om. Hvis relevant angives driftsperiode.

Branchespecifikke tjeklister

Vi forventer, at rådgiver som en del af forberedelsen anvender tjeklister, som er branchespecifikke. Mange af de hjælpeord, vi her har sat på tjeklisterne, vil være relevante på adskillige brancher, men rådgiver skal justere og tilføje hjælpeord afhængig af branchen/aktiviteten.

Observationer og oplysninger: Rådgiver registrerer lokalitetens nuværende og tidligere anvendelse, placering af nuværende og tidligere bygninger, belægninger, aktiviteter og installationer (tanke, dæksler, udluftningsrør, produktionsanlæg, kloakker m.v.). Rådgiver indtegner også disse på den medbragte situationsplan. Rådgiver noterer, om der er synlige tegn på forurening af jorden, fx spor efter spild eller misfarvning, og om der er skader på vegetation. Det er vigtigt, at rådgiver anfører, om forventelige aktiviteter i relation til diverse brancher ikke er eller har været på lokaliteten, såvel som at de har været der.

Foto-dokumentation:

Rådgiver skal tage billeder på hele lokaliteten. Foto-dokumentationen skal indeholde:

- Overblik over hele lokaliteten.

- Alle bygninger inkl. skorstene.

- Billeder skal tages fra flere vinkler.

- Billederne skal desuden dokumentere en eventuel adskillelse mellem bolig og erhverv, placering af tanke, installationer osv.

- Billeder, der i øvrigt kan dokumentere de oplysninger, der fremgår af ”Observationer og oplysninger”.

Fotovinkler skal indtegnes på situationsplan.

BESIGTIGELSEN

Formål

Formålet med besigtigelsen (sæt kryds)

- Afklaring af uafklaret lokalitet

- Indledende undersøgelse

Lokalitetsdata

| Lok. Navn | Tidl. smedje, Jernvej 7, Kobberby | Lok. nr.: 813-12358 |
| --- | --- | --- |
| Adresse(r) | Jernvej 7, Kobberby, 9990 Skagen | J. nr.: 2011- 000001 |
| Matr.nr. og ejerlav (alle) | 27e Kobberby Jorder, Kobberby |

| Dato | Angiv dato for udførelsen af besigtigelsen |
| --- | --- |
| Tilstede | Angiv alle tilstedeværende personer. Angiv også, om det er grundejer og/eller, hvis det er en repræsentant for grundejer. Hvis repræsentant skal det angives, hvilken tilknytning personen har til lokaliteten. |

| Nuværende anvendelse | Boliganvendelse angives med årstal fx Bolig 1917-2023 Angiv nuværende branche på lokaliteten i dag med driftsperiode fx Maskinværksted 2010-2023 |
| --- | --- |
| Tidligere anvendelse | Angiv, hvilke brancher der tidligere har være på lokaliteten med tilhørende driftsperioder. fx Mejeri 1917-1957 og Autoværksted 1957-2010 |

Observationer under besigtigelsen – Punktkilder

I dette skema noteres observationer vedr. punktkilder ved den eller de relevante aktiviteter

Eksempler på punktkilder:

Tanke under- eller overjordiske, anvendelse, størrelse, produktionsår, etableringsår, flow

Olieudskillere og sandfang

Udluftninger og påfyldninger

Kloak- og påfyldningsdæksler

Afløb uden- og indendørs

Spild og uheld

Olie- og kemikalieoplag

Oplag af skrot, batterier og olie eller tom emballage

Maler- og lakeringsanlæg

Affedtningsanlæg

Garageanlæg

Vaskepladser, afløb, belægning, type, tæt eller opsprækket

Specielle arbejdsprocesser

Stander-øer

Tegn i/på belægninger på opgravede tanke

Smøregrave og afløb

Lifte, type

Tegn på afbrænding

Afdrypningspladser

Eventuelt område for brandslukningstræning

Observationer under besigtigelsen – Udearealer

I dette skema beskrives observationer på udearealerne

Eksempler på tjekpunkter på udearealer

Belægninger - type, tilstand og alder

Køre- og parkeringsarealer

Skorstene eller tegn på tidligere

Afløb, samlebrønde, faskiner eller lign. (synlige)

Afkast på tage og gavle

Ubefæstede arealer

Evt. tegn på spild – fx oliefilm på overfladevand/vandpytter

Opbevaring og henstilling udendørs

Boligarealer afgrænsning, herunder have

Terrænreguleringer

Bygninger og tilbygninger

Ændringer i anvendelse af bygninger

Råderet over naboarealer

Afgrænsning mellem bolig og erhverv

Observationer under besigtigelsen – Indendørs i bygninger

Eksempler på tjekpunkter indenfor i bygninger

Gulve - materialer, evt. alder, misfarvninger, mærker efter installationer

Kemikalierum eller depot (kan være fordelt over flere rum/depoter)

Opbevaring af farve/lak/lim

Smøregrave, tegn på tidligere smøregrave

Vægge, installationer eller tegn på installationer

Tegn på spild eller misfarvning efter aktiviteter

Håndvaske, afløb og vandudtag

Tidl. vandudtag og afløb

Anvendelse af rum nu og tidligere

Kælder, krybekælder eller tidligere kælder

Tidl. og nuværende placering af brandslukningsudstyr

Ændringer i anvendelse af bygninger

Bygninger og tilbygninger, det som kan ses indenfor

Afgrænsning mellem bolig og erhverv

Tanktabel

(angiv også gerne olieudskiller(e) i dette skema)

| Tanknr. | Etablerings- år | Størrelse [l.] | Type | Indhold | Status (årstal) | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1970 | 2500 | Nedgravet | Fyringsolie | Opgravet (1995) | Nedgravet nord for værksted |
| T2 |  |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |  |  |

Fotodokumentation (2 fotos pr. side med tydelig angivelse af foto-nr., beskrivelse og retning under foto)

Foto 1: Ejendommen set fra X Gade. Indkørsel til beboelsen ses til venstre for boligen. Foto taget fra vest mod øst.

Foto 2: Den betonbelagte gårdsplads mellem boligen og det tidligere smedeværksted. Foto er taget fra nord mod syd.

Foto 3: Området syd for boligen, hvor T1 har stået (angivet med pil).Foto er taget fra øst mod vest.